## Slide 1
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН · МОДУЛИ A–B
Транспортно-монтажная упаковка комплекта лифта «Воздух»
Анализ задачи, пользователей и сценариев · концептуальный поиск · выбор направления
Ершов Е.М., ПИ 4-1

## Slide 2
ЗАДАЧА
Не тара, а система от комплектации до монтажа
2
Компонент | Габариты, мм | Масса
Кабина | 2100 × 1600 × 2300 | ≈ 600 кг
Двери шахты, 4 шт. | 900 × 2100 каждая | ≈ 80 кг каждая
Лебёдка | 800 × 600 × 500 | ≈ 350 кг
Противовес | 1200 × 600 × 2200 | ≈ 400 кг
Пульт управления | 600 × 400 × 200 | не указана
Защита при ж/д и авто-перевозке, удобное вскрытие, перемещение узлов на площадке, меньше типоразмеров, повторное применение или утилизация.
≈ 1670 кг
масса компонентов без пульта и упаковки
13,6 × 2,45 × 2,6 м
еврофура: у кабины высотой 2,3 м номинальный запас только 300 мм

## Slide 3
ТРЕБОВАНИЯ
Семь требований по приоритету
3
1
Защита и фиксация
Нет смещения, опрокидывания, контакта деталей; влага и пыль; вибрация и удары
2
Безопасная работа с тяжёлым
Точки строповки и захвата, центр тяжести, без ручной переноски кабины и противовеса
3
Понятная распаковка
Доступ к крепежу, маркировка порядка открытия и ориентации
4
Монтажная логика
Узлы выдаются в порядке монтажа, упаковка не блокирует доступ
5
Стандартизация
Меньше панелей, опор и крепежа при разных уровнях защиты
6
Повторное использование
Разборность, ремонтопригодность, сортировка материалов, компактное хранение
7
Логистика
Габариты, масса брутто, размещение в кузове, точки крепления, погрузка

## Slide 4
ГРУППЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Пользователи: приоритет у монтажников и логистики
4
Группа | Задача | Что нужно от упаковки
Производство и комплектовщики | Упаковать комплект без ошибок | Быстрая сборка тары, повторяемая схема, контроль комплектации
Склад и погрузчики | Переместить и загрузить | Устойчивое основание, доступ вил, масса и центр тяжести, точки строповки
Перевозчики авто и ж/д | Сохранить груз в пути | Надёжная фиксация, защита от ударов, вибрации и влаги
Приёмка на объекте | Проверить состояние и комплект | Идентификация мест, видимые повреждения, перечень содержимого
Монтажная бригада | Извлечь и установить узлы | Быстрый доступ, последовательная маркировка, понятное снятие фиксаторов
Охрана труда | Предотвратить травмы | Предупреждения, безопасный порядок вскрытия, опасные зоны
Закупки и логистика | Снизить стоимость | Минимум типоразмеров, доступные материалы, заполнение кузова
Экология и утилизация | Сократить отходы | Разделяемые материалы, маркировка материалов

## Slide 5
ТЕКУЩИЕ РЕШЕНИЯ
Аналоги: у каждого решения своя слабость
5
Деревянный ящик или обрешётка
Плюс
Жёсткая защита, простота
Минус
Много древесины, неудобное вскрытие, после монтажа отход
Паллеты и отдельные короба
Плюс
Удобны для погрузчика, раздельная выдача
Минус
Много мест, риск потери мелочи, сложнее контроль комплекта
Плёнка и мягкие прокладки
Плюс
Быстро и дёшево, защита от грязи и царапин
Минус
Не защищают тяжёлые узлы от удара, сдавливания и смещения
Возвратная многооборотная тара
Плюс
Меньше одноразовых материалов
Минус
Нужна обратная логистика, склад, стандартные маршруты
Вывод: исследовать гибрид, то есть общие стандартные основания и защитные элементы плюс специальные фиксаторы для хрупких и тяжёлых узлов.

## Slide 6
АНАЛИЗ
Проектная ситуация: пять противоречий
6
Защита ↔ масса и объём
Максимум защиты против минимума упаковки
Унификация ↔ геометрия
Общие элементы против разных размеров и масс узлов
Плотная загрузка ↔ доступ
Компактный кузов против удобного доступа на объекте
Одноразовость ↔ возврат
Простота против обратной логистики
Быстрая распаковка ↔ жёсткость
Скорость против безопасности до последнего этапа
Что уточнить до фиксации концепции
Можно ли менять ориентацию при перевозке
Допустимо ли штабелирование
Где разрешённые точки захвата и строповки
Какие поверхности нельзя нагружать
Нужна ли влагозащита и какая
Возврат тары и обратный рейс
Ограничения объекта: шахта, проёмы, кран
Точная масса пульта и упаковки

## Slide 7
СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Цепочка от комплектации до возврата тары
7
А Комплектация
Сверка списка, маркированные места, фиксация тяжёлых узлов, проверка массы и габарита
›
Б Погрузка и перевозка
Захват только за зоны, крепление по массе и центру тяжести
›
В Приёмка и распаковка
Идентификация мест, снятие фиксаторов по порядку, механизированная выгрузка
›
Г Монтаж
Подача по очереди монтажа, защита снимается перед использованием
›
Д Возврат или утилизация
Складывание, ремонт, сортировка по материалам
Критические точки: упаковочный габарит кабины, фиксация тяжёлых узлов, безопасность вскрытия, механизированный подъём, порядок выдачи монтажникам.

## Slide 8
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОИСК
Модуль B: три направления концепции
8
Направление А
Отдельные закрытые ящики
Плюсы
Понятная защита, простое изготовление
Минусы
Много материала, трудоёмкое вскрытие, ящик мешает доступу, больше отходов
Направление Б
Открытые многооборотные рамы
Плюсы
Доступность узла, ремонтопригодность, повторное использование
Минусы
Грязь и влага, обратная логистика, масса и цена рамы
Направление В
Модульная гибридная система
Плюсы
Защита по риску каждого узла, основание служит средством перемещения, унификация крепежа
Минусы
Сложные соединения, риск избытка переходников

## Slide 9
КОНЦЕПЦИЯ
Выбрано В: «основание + фиксация + съёмная защита»
9
съёмная защита (под каждый узел)
УЗЕЛ
фиксаторы
типовое основание
зоны захвата: вилы и стропы
Два режима работы
Транспорт: удерживать узлы, защищать, позволять закрепить груз в авто и на ж/д
Монтаж: открываться предсказуемо, давать доступ к одному узлу, сохранять защиту остальных
Почему выбрано
Лучше остальных решает две главные задачи: сохранить оборудование в пути и безопасно выдать его монтажникам. Комплект не сводится в один ящик: пять маркированных мест на общей конструктивной логике.

## Slide 10
ЭСКИЗНЫЕ РЕШЕНИЯ
Решения по узлам
10
Кабина
Свой каркас-основание, фиксация за конструктивные точки, съёмные угловые и верхние защиты. Габарит упаковки ≈ 2280 × 1800 × 2500 мм.
Двери (4 шт.)
Отдельная кассета с разделителями и защитой кромок, извлечение по одной. Габарит ≈ 2250 × 1100 мм, высота не назначена. Комплект ≈ 320 кг.
Лебёдка
Низкий силовой поддон, локальная защита выступов. Кожух снимается, не ослабляя крепление лебёдки. ≈ 350 кг.
Противовес
Устойчивый вертикальный модуль, широкое основание против опрокидывания, верхняя фиксация до подхвата. Ориентацию подтвердить у изготовителя.
Пульт
Отдельное закрытое место: защита от влаги и ударов, кабели и документация вместе. Не прятать в полости другого узла.
Принцип: нагрузку несёт основание, декоративные панели не нагружаются

## Slide 11
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА
Главный размерный риск: кабина в еврофуре
11
Ширина, мм
изделие 2100
упаковка 2280 из 2450: запас 170 мм
Высота, мм
изделие 2300
упаковка 2500 из 2600: запас 100 мм
Замки, ремни и защита должны входить в заявленный габарит. Высоту проёма и полезную высоту конкретной машины нужно замерить. Если запас мал, пересматривать основание и верхнюю защиту, а не габариты изделия.
100 мм
запас по высоте на основание, защиту и зазоры
Не доказано
Схема загрузки пяти мест на 13,6 м
Зазоры для крепления
Порядок выгрузки

## Slide 12
СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Унифицируем интерфейсы, а не размеры ящиков
12
Принцип основания и расположение зон захвата
Тип соединения съёмной защиты с основанием
Ограниченная номенклатура крепежа
Сменные мягкие прокладки для контакта с изделием
Маркировка: код узла, масса брутто, верх/низ, порядок открытия, точки подъёма
Разборка и складывание ненужных после монтажа элементов
Граница унификации
Силовые основания кабины и противовеса нельзя считать одинаковыми без расчёта.
Унификация интерфейса допустима. Унификация несущей способности «по аналогии» недопустима.

## Slide 13
ЭРГОНОМИКА
Эргономическая проверка по сценариям
13
Операция | Проблема | Решение в концепции | Проверить на макете
Найти узел | Маркировка закрыта соседним грузом | Код узла на нескольких видимых сторонах | Читается ли после загрузки
Поднять упаковку | Неясно, куда вилы и стропы | Выделенные зоны захвата и точки подъёма | Доступны ли при реальной расстановке
Открыть защиту | Тяжёлая панель в руках | Управляемые съёмные элементы, порядок снятия | Масса элемента, нужен ли второй работник
Ослабить фиксацию | Узел смещается или опрокидывается | Сначала подхват, потом снятие фиксаторов | Доступ к крепежу вне опасной зоны
Извлечь дверь | Остальные теряют опору | Независимые разделители и фиксаторы | Устойчивость кассеты после извлечения
Убрать пустую тару | Крупные элементы перекрывают проход | Разборка и компактное складирование | Объём сложенной тары, время разборки
Последовательность задаётся конструкцией, нумерацией операций и видимыми обозначениями, а не догадкой пользователя.

## Slide 14
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА
Монтажная пригодность: шесть шагов
14
1
Принять и идентифицировать все места
2
Подготовить подъёмное оборудование
3
Снять защиту без потери устойчивости узла
4
Поочерёдно извлечь компоненты
5
Сохранить защиту неиспользуемых деталей
6
Разобрать или вернуть тару
Если шаг требует снять несущий фиксатор раньше, чем узел надёжно подхвачен, конструкцию нужно переработать.

## Slide 15
Следующий этап: модуль C
1
3D-компоновка упакованных узлов в габарите еврофуры
2
Реальный габарит кабины с основанием и верхней защитой
3
Несущие основания и фиксаторы кабины, лебёдки, противовеса
4
Кассета дверей с безопасным извлечением одной двери
5
Сценарий разборки: что, кем и в каком порядке
6
Номенклатура материалов, крепежа и возвратных деталей
Безопасность и соответствие габаритам подтверждаются расчётами, чертежами и проверкой на макете, а не эскизом.