## Slide 1
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН · МОДУЛИ C–D
Упаковка лифта «Воздух»: материалы и чертежи
Материалы и производственная реализуемость · габаритные чертежи · схемы сборки и разборки по сценариям
Ершов Е.М., ПИ 4-1

## Slide 2
ИСХОДНЫЕ УСЛОВИЯ
Допущения: в задании этих данных нет
2
Параметр | Принято в проекте | Статус
Кабина: упаковочный габарит | 2280 × 1800 × 2500 мм (основание 150 + изделие 2300 + верхняя защита 50) | эскиз из модуля B
Кассета дверей | 2250 × 1100 мм в плане, высота ≈ 450 мм (4 двери с разделителями) | толщина дверей неизвестна
Противовес | 1400 × 800 × 2400 мм, вертикально | ориентацию подтвердить
Лебёдка и пульт | поддон 1000 × 800 × 800; короб 700 × 500 × 300 | оценка
Масса брутто | ≈ 2,0–2,2 т: узлы 1670 кг + упаковка ≈ 20 % + пульт | оценка, нужен расчёт
Кузов еврофуры | 13,6 × 2,45 × 2,6 м, номинально | замерить конкретную машину
Все размеры упаковки ниже проектные. Они нужны, чтобы проверить концепцию, и должны быть заменены данными изготовителя лифта после уточнения.

## Slide 3
МОДУЛЬ C · КОНСТРУКЦИЯ
3D-концепт: конструктор из трёх типов оснований
3
4 съёмная защита: панели на быстросъёмных замках
3 мягкие сменные прокладки
УЗЕЛ
2 фиксаторы: болты M12, ремни
1 сварное основание с карманами под вилы
Место | Основание | Защита
Кабина | тип 1: рама 2280 × 1800, 150 мм | каркас-кожух: 4 угла + верх
Противовес | тип 1: та же логика, шире база | стойки и хомут верха
Лебёдка | тип 2: силовой поддон | кожух-колпак
Кассета дверей | тип 2: плоский поддон | крышка с разделителями
Пульт | тип 3: короб-контейнер | встроена в короб
Силовые основания кабины и противовеса общие по интерфейсу (карманы, точки строповки, посадка защиты), но рассчитываются отдельно.

## Slide 4
МОДУЛЬ C · МАТЕРИАЛЫ
Материалы: сталь несёт, панели защищают
4
Элемент | Материал (предложение) | Зачем | После использования
Основания, стойки | Сталь, профильная труба, сварка, покраска | Несущая способность, многооборотность | Возврат, ремонт
Панели защиты | Сотовый полипропилен или фанера 12 мм | Лёгкие, влагостойкие, снимаются вручную | Сортировка по материалу
Прокладки | Вспененный полиэтилен, сменные | Мягкий контакт, без царапин | Замена, переработка
Кромки и углы | Угловые профили из ПЭ или картона | Защита кромок дверей и кабины | Утилизация
Влагозащита | Стрейч-плёнка, влагопоглотитель, пакеты для пульта | Защита от влаги и пыли | Раздельный сбор
Крепёж и ремни | Болты M12 одного размера, храповые ремни 50 мм | Один ключ на всю систему | Возврат в комплекте
Материалы и сечения нужно подтвердить расчётом нагрузок и испытаниями на макете. Здесь это исходный выбор.

## Slide 5
МОДУЛЬ C · ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ
Производственная реализуемость
5
Сварные основания
Резка профиля, сварка в кондукторе, порошковая покраска. Обычная слесарная технология, два типоразмера рам.
Риск: коробление рамы 2280 мм, нужен кондуктор и контроль плоскостности
Панели защиты
Раскрой на ЧПУ или лазером из листа, единые пазы под замок. Один размер панели на несколько мест.
Риск: разная высота, нужен ряд кратных размеров
Мягкие элементы
Вырубка из листа вспененного ПЭ, без оснастки под каждый узел.
Риск: усадка, износ, замена по регламенту
Сборка и упаковка
Упаковка по карте: комплектовщик собирает место за одну смену без спецоснастки.
Риск: ошибки комплектации, нужен чек-лист

## Slide 6
МОДУЛЬ C · УНИФИКАЦИЯ
Номенклатура: минимум разных деталей
6
3
типа оснований
1
размер болта, M12
1
ключ на весь комплект
2
типоразмера панели защиты
Что общее
Карманы под вилы и точки строповки на одних местах
Посадка защиты на основание одним типом замка
Цвет и формат маркировки
Сменные прокладки одного набора толщин
Что разное
Несущая способность оснований кабины и противовеса
Форма защиты под геометрию узла
Уровень влагозащиты: пульт и двери строже
Способ фиксации: ремни, болты, хомуты

## Slide 7
МОДУЛЬ D · ЧЕРТЁЖ
Габаритный чертёж: кабина в сечении кузова
7
кабина 2100 × 2300
кузов 2450 × 2600 (номинал)
Размер | мм
Изделие, высота | 2300
Основание с карманами под вилы | 150
Верхняя защита | 50
Упаковка, высота | 2500
Запас до 2600 | 100
Упаковка, ширина | 2280
Запас по ширине, суммарно | 170
Запас 100 мм по высоте слишком мал для неровности пола и просадки подвески. Действие: уменьшать основание и верхнюю защиту, изделие не менять. Вариант: опустить изделие в основание, чтобы вернуть 30–50 мм.

## Slide 8
МОДУЛЬ D · ЧЕРТЁЖ
План загрузки еврофуры: по длине запас 8,5 м
8
Кабина
Двери
Противовес
Лебёдка
Пульт
вид сверху, масштаб 1:1140. Кабина занимает ширину 2280 из 2450
занято ≈ 5,1 м
свободно ≈ 8,5 м
Порядок выгрузки
Пульт и лебёдка первыми (ближе к дверям)
Противовес, двери, кабина последней
Крепление
Ремни на точки основания
Распорные брусья по бокам, зазоры 100 мм
Проверить
Ось груза и нагрузка на оси
Реальную высоту кузова
Габарит на ж/д платформе

## Slide 9
МОДУЛЬ D · РАЗБОРКА
Схема вскрытия кабины: подхват раньше фиксаторов
9
1 Осмотр
Проверить целостность плёнки и признаки удара или воды
2 Верх
Снять верхнюю панель защиты вдвоём, масса до 15 кг
3 Углы
Снять угловые стойки в порядке 1–4 по маркировке
4 Подхват
Завести стропы за точки подъёма, взять вес без рывка
5 Фиксаторы
Только теперь снять болты M12 с основания
6 Выгрузка
Поднять кабину краном, основание остаётся на месте
Правило безопасности. Несущий фиксатор снимается только после подхвата. Масса каждого снимаемого вручную элемента должна быть указана на нём. Массу элементов надо будет подтвердить расчётом, значение 15 кг здесь ориентир.

## Slide 10
МОДУЛЬ D · СЦЕНАРИИ
Схемы сборки и разборки по сценариям
10
Производство
Сборка места
1
Основание на кондуктор
2
Фиксация узла болтами и ремнями
3
Прокладки и защита по карте
4
Замер брутто и габарита
5
Этикетка и чек-лист
Транспортировка
Погрузка и крепление
1
Захват за карманы или точки строповки
2
Расстановка по плану загрузки
3
Ремни и распорки
4
Проверка плёнки и меток
5
Акт состояния при приёмке
Место установки
Вскрытие и выдача
1
Приёмка и сверка мест
2
Вскрытие в порядке 1–6
3
Выдача по очереди монтажа
4
Защита снимается перед установкой
5
Тара разбирается и складывается

## Slide 11
МОДУЛЬ D · ЗНАКИ
Маркировка: пять полей на каждом месте
11
К-01
КАБИНА · место 1 из 5
Масса брутто
≈ ___ кг (по факту взвешивания)
Верх ↑ / центр тяжести ⊕
пиктограммы по ISO 780
Точки строповки
4 шт., отмечены оранжевым
Порядок вскрытия
1 → 6, схема на боковой стороне
Содержимое
кабина, панели, комплект крепежа
Правила размещения
Метка на трёх видимых сторонах, не на съёмных панелях
Код узла крупно, читается с 3 м
Цвет: оранжевый только для точек подъёма и опасных зон
Что получит монтажник
Код места совпадает с кодом узла на схеме сборки
Стрелка порядка вскрытия и знак «не снимать до подхвата»
Знаки безопасности и подробная схема, модуль E

## Slide 12
Итоги C–D и переход к E–G
Готово
Конструктор из трёх оснований, материалы, чертёж кабины в сечении, план загрузки, схемы по сценариям
Главный риск
Запас по высоте кабины 100 мм. Уменьшать основание или опускать изделие, не менять габарит изделия
Нужно уточнить
Данные изготовителя: точки строповки, ориентацию противовеса, размеры дверей и пульта
Дальше
E: знаки безопасности и визуальная коммуникация. F: сборка финальной презентации. G: защита проекта